## Slide 1
国等 | PFOS | PFOA
WHO | 100ng/L（暫定値） | 100ng/L（暫定値）
日本 | 合算で 50 ng/L（暫定値） | 
米国（規制値※） | 4ng/L | 4ng/L
英国 | 100ng/L | 100ng/L
カナダ | 600ng/L | 200ng/L
ドイツ | 100ng/L（暫定値） | 100ng/L（暫定値）
水道水中のPFOS及びPFOAに関する各国の目標値等
環境省 PFASに対する総合戦略検討専門家会議（第５回・R6.8.1開催）の会議資料を参考に作成
※2024年から３年以内にモニタリングを実施し、基準超過の場合は５年以内に削減措置を行うこととなっている。

## Slide 2
水道水中の有機フッ素化合物（PFAS）に関する各国の目標値等
国等 | PFAS | 備考
WHO | 500ng/L | PFOS及びPFOAを含むおよそ30物質の合計(暫定)
日本 | 無し | －
米国 | 10ng/L | PFHxS、PFNA及びGenX化合物それぞれ10ng/L その他、ハザード指数の設定あり
欧州連合（EU） | 100ng/L | PFOS、PFOA及びPFHxSを含む20物質の合計
オーストラリア ニュージーランド | 70ng/L | PFOS及びPFHxSの合計
デンマーク | 2ng/L | PFOS、PFOA、PFNA及びPFHxSの合計
 | 100ng/L | PFOS及びPFOAを含む12物質の合計
ドイツ | 20ng/L | PFOS、PFOA、PFNA、PFHxSの合計（2028年適用予定） その他、20物質の合計に対する目標値あり
 | 60～10000ng/L | PFHxS、PFBS、PFNA等、11物質に目標値あり
環境省 PFASに対する総合戦略検討専門家会議（第５回・R6.8.1開催）の会議資料を参考に作成